Arne Lövgren, Strängnäs

Arne Lövgren, Strängnäs

2010-08-08

Beräknade utsläpp av växthusgaser från uppförande av ett 2MW vindkraftverk. (endast tillv. av svenskproducerade komponenter inberäknade)

A/ Betongfundamentet 300-400 m3.

De ingående fraktionerna cement, ballast som krossat grus och armering ger en samlad vikt av 750-1000 ton. Den beräknade sammanvägda utsläppsmängden beräknas till 450kg Co2 per ton. Förankring av fundamentet sker med stora mängder ton krossat grus. Avslutad produktion kräver bortförsel av betongen. Summa: 337 — 450 ton CO2.

B/ Vind kraftverket med en total massa om 336 ton.

-	Tornet innehåller 200 ton stål x 2,5 = 500 ton CO2.

-	Maskinhuset väger 100 ton och innehåller mycket energikrävande komponenter. Med en beräkning av den svenska andelen med 25 ton x faktor 6 genererar denna tillverkning 100 ton CO2 ekvivalenter.

-	Turbinen innehåller 36 ton energikrävande glasfiberarmerat kompositmaterial x faktor 5 =180 ton CO2.

Summa: 860 ton CO2.

C/ Väganläggning sker med krossat grus till en vägbredd om ca. 5 meter. Detta är ett energisnålt byggnadsmaterial och kan vid någon mils transport endast orsaka utsläpp med 2,5-3 kg CO2 per ton. Nybyggnation eller utbyggnad av befintlig väg ger stora variationer av utsläpp. För 1000 m vägsträcka kan anges Summa: 5 —15 ton CO2.

D/ Kabelgator med 24 kv-kabel ("280 kvadrat") med mycket energikrävande komponenter såsom, aluminium, koppar, stål, glasfiber och oljeprodukter. Med en vikt på 7 kg/m x faktor 4 belastar varje meter 28 kg CO2. Krav på utökad kapacitet/ombyggnad på nätet för effektöverföring ökar utsläppen avsevärt. Summa: 28 — 42 ton CO2 vid 1000-1500 m/per verk.

De försiktigt upptagna värdena som slutar på 1230 — 1367 ton CO2 för ett enskilt verk får betraktas som en miniminivå. Källor: Cementa, SSAB, Lunds Universitet, RGP vindkraft, m.fl.

Hur passar vindkraftutbyggnaden in i det svenska energisamhället och de nationella miljömålen?

Samtidigt som vi åtagit oss EU's största sänkning av växthusgaser med 30 satsar vi en energiproduktion i en sektor som betraktas som fri från växthusgaser, nämligen elsektorn.

Om vindkraftproduktionen ska uppgå till 25 TWh år 2020 kräver detta uppförande av ytterligare 5500 vindkraftverk med årsprod. med 4.2 GWh.(2MW-verk)

Uppförandet av dessa vindkraftverk under en tioårsperiod kan orsaka landet utökade utsläpp med 5500 x 1367 = 7,5 miljoner ton CO2. Detta ger per år en utökad "bakläxa" med i medeltal 0,75 miljoner ton per år när vi istället har till uppgift att ackumulerat minska med 1 miljon ton CO2-utsläpp varje år. Någon nämnvärd förmåga att reducera landets utsläpp är inte möjlig utan vindkraftutbyggnaden får ses som en ren nettobelastning.

Detta kräver andra kostnadskrävande insatser för reduktion av växthusgaser i landet! Ökad användning av förnyelsebar energi från vindkraftverken uteblir p.g.a. planerad överproduktion.

Vårt eget stöd från elcertifikat låg under fjolåret på 375 miljoner/TWh + moms. Är detta kostnadseffektivt och vekningsfullt miljöarbete för landet?

• Om vi däremot byggt vindkraftverken i t.ex. Lettland, som av statsministern

angetts som avnämare till vår förmodade vindel, har läget kunnat varit annorlunda. - Produktion nära förbrukare — ett fredat svenskt landskap — inom ramen för Kyotoprotokollet under rubriken "flexibla mekanismer" kan vi med teknologiskt och ekonomiskt stöd få tillgodoräkna oss den utsläppsminskning som vårt stöd kan skapa där. Mycket av vårt reduktionsarbete pågår så.

Men det kanske inte blåser tillräckligt från Östersjön in över Lettlands flacka landskap?

Arne Lövgren Strängnäs